MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Ampliação e reforma Farmácia de Minas

Endereço: Rua Armando de Almeida, 86, Rosário – Rodeiro – MG

Contratante: Prefeitura Municipal de Rodeiro

Responsável Técnico: Farlley Alberto Mázala

OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar os serviços de reforma do prédio da farmácia de Minas, assim como a construção de uma nova sala e ampliação da área de recepção.

A execução da obra obedecerá aos padrões e normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e o Código de obras do Município de Rodeiro.

A obra será executada com verba destinada a obras/instalações de farmácias públicas dos municípios que aderirem à Política de Descentralização do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica. O município de Rodeiro atende aos pré requisitos.

Resolução SES/MG nº 8.062, de 22 de março de 2022.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

1 – Instalações provisórias

Instalação de placa de obra com valor, prazo de execução e empresa responsável.

2 – Serviços preliminares

Demolição de piso, alvenaria e concreto para nova disposição do prédio e remoção da porta de entrada para instalação em um novo local.

3 – Estrutura de concreto

Será utilizado concreto armado na laje e nos pilares e vigas da área de ampliação. A laje será pré-moldada.

4 – Alvenaria

Alvenaria de vedação que será utilizada na área de ampliação da recepção e na construção de uma nova sala.

5 – Revestimento

Chapisco e reboco que serão aplicados na área das paredes e no teto da nova sala e da área de ampliação da recepção.

6 – Pisos

Aplicação de contra piso para nivelamento da superfície e assentamento do revestimento em porcelanato com argamassa e rejuntamento. Colocação dos rodapés na mesma área de piso

7 – Cobertura

Instalação de cobertura com telha de fibrocimento, com calha e rufos em chapas galvanizadas já com instalação das saídas de água com tubos de 100 mm

8 – Pintura

Pintura das paredes com preparação de emassamento com massa acrílica e cobertura em selador acrílico. Pintura do forro em gesso com preparação em emassamento e pintura da porta de madeira com verniz.

9 – Instalação elétrica

Instalação de tomadas, interruptores e lâmpadas, incluindo rasgos em alvenaria.

10 – Esquadrias

Instalação de janela e porta na sala nova e realocação da porta de entrada.

Rodeiro, 23 de março de 2023.

_________________________________________________

Farlley Alberto Mázala

Engenheiro Civil

CREA MG 212621/D

_________________________________________________

José Carlos Ferreira

Prefeito Municipal